ИНФОРМАЦИЯ

по приборам и оборудованию НИЛ шинной промышленности; Инжинирингового и испытательного центра эластомерных материалов (каф. ТНСиППМ)

| Наименование прибора, установки, комплекса | Виброреометр ODR2000 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Определение кинетики вулканизации резиновых смесей. 1.Частота колебаний – 100 циклов/мин; 2.Температура – от 30 до 2000 С; 3.Амплитуда колебаний ( 0,5 0С |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 42044,53 |
| Производитель, страна, год выпуска | ALPHA TECHNOLOGIES, Англия, 2003 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мяделец В.В. 8029-500-71-18, myadelets.vadim@gmail.com |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Вискозиметр Муни MV2000 |
| Назначение Краткая характеристика | Определение вязкости резиновых смесей и их склонности к преждевременной вулканизации Температура – от 100 – 200 0С; Скорость вращения ротора 2 об./мин |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 66410,24 |
| Производитель, страна, год выпуска | ALPHA TECHNOLOGIES, Англия, 2003 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Вишневский К.В. +37529 316-15-68, vik@belstu.by |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Машина для определения усталостной выносливости резин WALLace F16/12 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Определение сопротивления образованию и разрастанию трещин 1.Количество образцов – 12; 2.Задаваемое количество циклов – от 9 до 99999; 3.Число циклов в минуту – 300; 4. Температура испытаний – до 150 0С. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 29060,10 |
| Производитель, страна, год выпуска | DE MATTIA FLEX TESTER, Англия, 2004 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Вишневский К.В. +37529 316-15-68, vik@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Твердомер DIGI-TEST |
| Назначение Краткая характеристика | Определение твердости резин Диапазон измерений– от 1 до 100 усл.ед |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 40040,23 |
| Производитель, страна, год выпуска | Bareiss Prufgeratebau GmbH, Англия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Усс Е.П. +37544 710-40-46, uss@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Плотномер XS105DU |
| Назначение Краткая характеристика | Определение плотности резин и пластмасс 1.Среда: вода и этиловый спирт; 2.Точность измерения – 1% |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 7472,82 |
| Производитель, страна, год выпуска | METTLER TOLEDO, Англия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Усс Е.П. +37544 710-40-46, uss@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Тензометр 2020 – DC 10 SH |
| Назначение Краткая характеристика | Определение физико-механических показателей резин, пластмасс 1.Температура испытаний – до 350 0С; 2.Точность измерения нагрузки – 0,5% |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 90826,76 |
| Производитель, страна, год выпуска | ALPHA TECHNOLOGIES Dynisco Company, Англия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Любимов А.Г. +37544 719-52-53, lubimov@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Прибор ИПМ-1К |
| Назначение Краткая характеристика | Измерение динамических физико-механических показателей резин 1.Прочность по ГОСТ 10180٭- 0,1-100 МПа 2.Твердость по Шору (ГОСТ 263-75) 25-95 ед. 3.Эластичность по отскоку (ГОСТ 27110-86) 5-95% 4.Статический модуль упругости резин 0,2-50 Мпа 5. Тангенс угла механических потерь 0,1-90 град. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 2037,05 |
| Производитель, страна, год выпуска | РНПУП «ДИАТЕХ» ИПФНАНБ, Беларусь, 2011 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного обору-дования) | - |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мозгалев В.В. +37529 365-17-51, mozgaliov@mail.ru |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный штифтовой экструдер ЕЕК 45.14М-12/70 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Изучение процесса экструзии резин 1.Диаметр шнека - 45 мм; 2.Отношение L/D - 14 D, эффективное; 3.Макс. мощность привода - 12 кВт 4.Макс. производительность – ок. 25-50 кг/ч |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 100000,00 |
| Производитель, страна, год выпуска | rubicon Gummitechnik und Maschinenbau GmbH, Германия, 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мяделец В.В. 8029 500-71-18, myadelets.vadim@gmail.com |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторные смесительные вальцы RС-WW 150/330 |
| Назначение Краткая характеристика | Изготовление резиновых смесей 1.Диаметр валков - 154 мм (6ʺ); 2.Общая длина волков - 368 мм (15ʺ); 3.Вес загрузки - макс. (0,5-1 кг); 4.Фрикция – 3,1:1 – 1:1 – 1:3,1, бесступенчатая настройка; 5.Скорость заднего валка – 10-31 об/мин.; 6. Скорость переднего валка – 10-31 об/мин. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 117281,20 |
| Производитель, страна, год выпуска | rubicon Gummitechnik und Maschinenbau GmbH, Германия, 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Необходимость аккредитации и планируемые сроки ее проведения | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мяделец В.В. 8029 500-71-18, myadelets.vadim@gmail.com |

Зав. кафедрой ТНСиППМ					Касперович А.В.

ИНФОРМАЦИЯ

по приборам и оборудованию Испытательных лабораторий и центров Нефтехимии двойного подчинения с ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» (каф. ТНСиППМ)

| Наименование прибора, установки, комплекса | ИК-Фурье-спектрометр Инфраспек ФСМ 1202 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Предназначен для измерения оптических спектров в инфракрасной области в твердых, жидких и газообразных образцах, а также количественного анализа органических и неорганических веществ, по спектрам в инфракрасной области. 1. Рабочая область спектра, см-1 – от 400 до 7800 от 370 до 7800 от 3700 до 12500; 2. Спектральное разрешение, см-1, не более: 0,5; 3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности шкалы волновых чисел, см-1: ±0,05; 4..уровень псевдорассеянного света (при разрешении 4 см-1 и 20 сканах регистрации), %, не более: ±0,2; 5. Габаритные размеры, мм, не более: 520x370x250 540x490x250; 6. Потребляемая мощность (без компьютера), В-А, не более 60; 7. Средний срок службы, лет 6 |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 124340,44 |
| Производитель, страна, год выпуска | ООО "Инфраспек", г. С.-Петербург, Россия, 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | № свид. 29918,30.07.2016 |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Калориметр IKA С200 |
| Назначение Краткая характеристика | Предназначен для определения теплотворной способности жидких и твердых образцов. 1. Диапазон измерения- 40000 J 2. Рабочая температура макс- 25 °C 3. Точность фактически отображаемой температуры- 0.0001 K 4. Внешние габариты- 400 × 400 × 400 мм 5. Электопитание- 100 — 240 В, 50/60 Гц 6. Потребляемая мощность- 120 Вт |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 17469,76 |
| Производитель, страна, год выпуска | Фирма IKA, Германия, 2013 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Вискозиметр Brookfield DV-II+Pro |
| Назначение Краткая характеристика | Предназначен для измерения динамической вязкости жидкостей, в условиях лабораторий предприятий химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, фармацевтической, парфюмерной и других отраслей промышленности, а также в научных исследованиях Диапазон температур – от -20 до +40ºС; охлаждающая мощность – 200Вт @-10ºС 575Вт @+20ºС; вход/выход 3/8 дюйма FTP; размеры (В Д Ш), дюймы – 14*14*17; вес, кг – 26,8; требования к источнику питания – 120в, 60 Гц, 5А (рабочий диапазон 105В-125В) 240в, 50 Гц, 2.5А (рабочий диапазон 200В-260В). |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 7131,06 |
| Производитель, страна, год выпуска | Фирма "Brookfield Engineering Laboratories, Inc.", США |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Химический лабораторный реактор с мешалкой Rexo CS-2000 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Химический реактор используется для синтеза веществ, а также для оптимизации химической реакции, для смешивания, диспергирования и гомогенизации в лабораторных масштабах Питание-220В; максимальная скорость вращения-1500 об/мин.; максимальная температура-500°С; емкость-1000мл. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 124340,44 |
| Производитель, страна, год выпуска | REXO Engineering, Корея 30.09.2014г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Комплекс аппаратно-программный на базе газового хроматографа «Кристалл 5000.2» |
| Назначение Краткая характеристика | Определение углеводородного состава нефтепродуктов Детекторы ПИД, ФИД; колонка капиллярная Rtx-1 PONA (100 м/0.25 мм/0.50 мкм); диапазон рабочих температур 50–320(С; газы-носители – гелий, водород; программное обеспечение Unichrom DHA |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 28708,95 |
| Производитель, страна, год выпуска | ЗАО СКБ «Хроматэк», Российская Федерация; ООО «Новые аналитические системы», Республика Беларусь, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | № 16921 от 31.10.2012 г. |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503 e-mail: usevich@mail.ru |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Анализатор серы в нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный Horiba SLFA 20 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Анализатор рентгенофлуоресцентный SLFA 20 предназначен для измерения массовой доли серы в нефти и в нефтепродуктах. Диапазон измерений массовой доли серы, % от 0,002 до 5,0; Пределы допускаемой относительной погрешности, % : – в диапазоне массовых долей от 0,002 до 0,01 % ± 30 – в диапазоне массовых долей св. 0,01 до 0,1 % ± 15 – в диапазоне массовых долей св. 0,1 до 5,0 % ± 6; габаритные размеры (Д´Ш´В), мм, не более: 250*407*137; масса, кг, не более: 8; Напряжение питания частотой (50±1) Гц, В 220+22-33; потребляемая мощность, В×А, не более 100; средний срок службы, лет–8; Наработка на отказ, ч, не менее 4800; Условия эксплуатации: – диапазон температур окружающего воздуха, Сº от +15 до +30 –диа-пазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25 Сº), % от 20 до 80 – диапазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 21073,86 |
| Производитель, страна, год выпуска | Фирма «Horiba, LTD», Япония,2013 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Юсевич А.И. +375297031503, e-mail: usevich@mail.ru |

Зав. кафедрой ТНСиППМ 						Касперович А.В.

ИНФОРМАЦИЯ

по приборам и оборудованию совместной НИЛ по разработке технологий производства нановолокон (каф. ТНСиППМ)

| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный реактор LR-2 |
| --- | --- |
| Назначение Краткая характеристика | Лабораторный реактор, предназначен для моделирования и оптимизации отдельных технологических стадий, а также процессов синтеза соединений, смешения, диспергирования и гомогенизации материалов в лабораторных масштабах. Установленный в блоке верхнеприводного перемешивающего устройства модуль измерения крутящего момента позволяет использовать реакторную систему для оценки реологических свойств материалов: вязкости, текучести и возможности деформации. Мин.объем (якорная насадка) 500 мл; макс.рабочая температура 230ºС; допустимый вакуум 25 мбар; макс.вязкость 150 000мПас. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 20590,55 |
| Производитель, страна, год выпуска | IKA EUROSTAR power control-visk P7 Германия, 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Мартинкевич А.А. 80296276930, alexalleycat@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный диссольвер DISPERMAT C40-C1 |
| Назначение Краткая характеристика | Получение лакокрасочных материалов в лабораторных условиях 1. Мощность – 1,5 кВт; 2. Частота вращения – 0-20000об/мин; 3. С-технология (вывод на экран компьютера числа оборотов мешалки, окружной скорости, вводимой в смесь мощности, времени диспергирования) |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 30150,33 |
| Производитель, страна, год выпуска | DISPERMAT VMA-GETZMANN GM BH D-51580 Reichshof Германия, 2008 г. |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | - |
| Ф.И.О.ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Шутова А.Л. 8029 2603949, a.l.shutova@mail.ru |

Зав. кафедрой ТНСиППМ 					Касперович А.В.